Załącznik do dokumentacji technicznej

USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – DYSRYBUTORY, TANKOMATY ORAZ  SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGUJĄCY I MONITORUJĄCY WYDAWANIE PALIW

- Wszystkie dostarczone tankomaty, dystrybutory muszą być fabrycznie nowe, muszą                 być jednego typu, produkowane seryjnie, pochodzące  z bieżącej produkcji – nie wcześniej                      niż z 2019 r. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi                     do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzone deklaracją zgodności UE i oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne) na wyrobie. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowanie muszą być ze sobą zintegrowane w stopniu zapewniającym współdziałanie wszystkich elementów systemu nadzorowania Stacji Paliw z systemami funkcjonującymi w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.

- Wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenia wraz z oprogramowaniem muszą działać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w celu umożliwienia zatankowania pojazdu w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej porze doby.

- Wykonawca przeprowadzi 3 szkolenia z personelem wskazanym przez Zamawiającego 
w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy niezbędne dokumenty, m.in.: instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim, katalogi części zamiennych, świadectwa zgodności CE i wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia na rynek Rzeczpospolitej Polskiej, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), wykaz autoryzowanych zakładów serwisowych.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji do oprogramowania do wszystkich dostarczonych urządzeń (jeśli dotyczy) oraz licencje dla min. 6 użytkowników dostarczonego systemu (oprogramowanie) na czas nieoznaczony oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz użytkową zawierającą wszelkie dane dostępowe do Systemu nadzorowania Stacją Paliw na poziomie administratora.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) w pawilonie stacji, zakupić, dostarczyć i zamontować serwer, system awaryjnego podtrzymania zasilania systemu oraz skonfigurować system.

- Dystrybutory

  - Dystrybutory muszą dodatkowo posiadać:

- moduł głosowy;

- zrywne złącza węży w razie odjazdu pojazdu, bez wyciągnięcia pistoletu nalewczego

- system utrzymania temperatury podzespołów urządzenia;

- odmierzacze przystosowane do pracy w typowych warunkach środowiskowych wynikających z położenia Tomaszowa Mazowieckiego, w tym występujących na stacji paliw, w szczególności:

-	zakres temperatur pracy spełniający wymogi co najmniej zakresu  -30°C do +50°C,

-	wilgotność od 5% do 95% .

  - Oprócz podłogi uszczelniającej odmierzacz winien posiadać konstrukcję przyłącza zabezpieczającą przed wylaniem paliwa podczas prac serwisowych lub w przypadku najechania przez samochód.

  - Odmierzacze muszą być wykonane zgodnie z europejskimi standardami, 
dyrektywami MID 2004/108/EC,  MID 2006/42/EC, MID 2004/22/EC oraz spełniać wymogi norm zharmonizowanych:

− PN-EN 13617-1, Stacje paliw - Część 1: Budowa i wykonanie odmierzaczy paliw,

− EN 60 204-1 Dyrektywy dla urządzeń niskonapięciowych,

− EN 61000- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).

  - Odmierzacze spełniać muszą również wymagania Ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo                            o miarach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 376).

  - Wszystkie podzespoły hydrauliczne, pozostające w trakcie normalnej eksploatacji                        z produktami paliwowymi są odporne na długotrwałe działanie wszelkich obecnie produkowanych i stosowanych paliw silnikowych.

  - Korpus przepływomierza musi być impregnowany  oraz  dodatkowo pokryty warstwą zabezpieczającą przed wpływem dodatków agresywnych (bio-komponentów).

  - Dystrybutor musi posiadać wewnętrzny niekasowalny licznik sumujący możliwy do odczytu

oraz wewnętrzną pamięć ostatnich dziesięciu współczynników kalibracji i otwarcia manipulatorów zabezpieczanych plombami urzędowymi.

  - Odmierzacze należy wyposażyć w węże posiadające dostateczną trwałość i elastyczność,     zapewniającą brak trwałych odkształceń i uszkodzeń, nawet przy najechaniu na nie przez tankujące pojazdy. Węże charakteryzować się muszą wysoką odpornością na zużycie, oddziaływanie produktów naftowych, w tym zawierających odpowiednie komponenty                           z dodatkiem alkoholi i estrów olejowych i warunków atmosferycznych. Wszystkie węże muszą posiadać rezystancję nie większą od 5MΩ/m gwarantując odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zasięg użyteczny węży min. 4 m.

  - Pistolety nalewcze muszą posiadać blokadę spustu w pozycji otwarcia i system automatycznego wyłączenia pistoletu.

  - Wymaga się aby każdy odmierzacz wyposażyć w wannę ociekową zabezpieczającą przed przedostaniem się do studzienki pod dystrybutorem ewentualnych wycieków paliwa z hydrauliki dystrybutora.

  - Odmierzacze spełniają wymagania normy zharmonizowanej EN 61000, a tym samym                  są odporne na przepięcia do 1 kV w czasie do 10 ms.

  - Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) §33.1 - w obiektach i na terenach przyległych gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane – wszystkie urządzenia muszą spełniać normy przeciwwybuchowe   i podlegają „Ocenie zagrożenia wybuchem”.

  - Dokumentacje techniczne muszą być sporządzone w języku polskim.

- Terminale płatnicze

Terminale płatnicze do tankowania bezobsługowego muszą dodatkowo posiadać:

  - Podstawowe parametry urządzenia:

- konstrukcja jednobryłowa;

- posadowienie – przykręcane do podłoża, w wersji wolnostojącej na wysepkach dystrybucyjnych;

- obudowa metalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorach wg. życzenia klienta– odporna na warunki atmosferyczne;

- temperatura pracy urządzenia: min. - 20 do min. +50°C

- kolor obudowy – do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Wyposażenie:

- ekran dotykowy min. 20”;

- wersja wandaloodporna;

- odporny na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych;

- terminal kart płatniczych;

- czytnik kart flotowych;

- akceptor banknotów;

- obsługa min. 13 rodzajów banknotów, tzn. płatność w PLN  (10-500) i w EUR (od 5 do 500);

- bezpieczne gromadzenie i transport gotówki w kasecie mieszczącej do 1000 banknotów;

- możliwość zwrotu banknotów przed zatwierdzeniem transakcji;

- dwie niezależne drukarki:

-	drukarka paragonów fiskalnych;

-	drukarka faktur, WZ, potwierdzeń wydań flotowych i raportów;

-	powiadomienie o kończącym się papierze w drukarce;

- PINPAD:

-	bezpieczna obsługa transakcji związana z przetwarzaniem PIN;

-	certyfikaty PED, EMV;

- ogrzewanie i chłodzenie urządzenia celem zapewnienia optymalnych warunków pracy (układ utrzymywania temperatury wewnątrz).

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dostarczył min. 500 szt. kart flotowych;

  - Funkcje urządzenia:

- sprzedaż paliwa;

- obsługa kart flotowych;

- funkcja generowania bonów;

- funkcja wysyłania faktury na e-mail z poziomu urządzenia,

- ewidencja sprzedaży (paragony fiskalne i faktury);

- interaktywna reklama (na wyświetlaczu urządzenia);

- współpraca z dystrybutorami paliwa, LPG oraz z dystrybutorami Ad Blue;

- możliwość obsługi min. 6 stanowisk;

- możliwość współpracy na zasadzie integracji z innymi terminalami tej samej firmy (możliwość dokonania zapłaty za paliwo przez klienta w dowolnym tankomacie);

- możliwość obsługi dystrybutora z dowolnego terminalu;

- kamera monitorująca obszar przed urządzeniem;

- autonomiczna, dodatkowa pamięć umożliwiającą gromadzenie kopii danych                          z  tankowań z min. 30 dni. (wyklucza się wrażliwe na uszkodzenia dyski magnetyczne), dane z kopii wykorzystywane będą do odtworzenia transakcji w przypadku ewentualnej awarii pamięci podstawowej;

- pamięć umożliwiającą zapisanie min. 5000 transakcji i 100.000 identyfikatorów;

- drukarka do drukowania paragonów i faktur potwierdzających tankowanie; rolka papieru powinna wystarczyć na okres ok. 30 dni przy założeniu 100 tankowań dziennie;

- papier stosowany w drukarce winien być standardowy (bez firmowych zabezpieczeń);

  - Dokumentacje techniczne muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Wraz z dostawą terminali płatniczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 3 kasety wymienne do terminali płatniczych.

- System informatyczny obsługujący i monitorujący wydawanie paliw powinien dodatkowo umożliwiać zarządzanie stacją paliw w zakresie:

  - Obsługi automatyki stacyjnej;

  - Ewidencji i obsługi sprzedaży: paliw, artykułów i usług:

- zarządzanie listą asortymentową;

- definiowanie cenników (ze sterowaniem cen na pylonie);

- definiowanie rejestrów kontrahentów (odbiorców), pojazdów i kierowców;

- definiować kursy walut z datą i godziną wejścia w życie w odniesieniu do stacji

- dołączenie dowolnej ilości kartotek pojazdów i kierowców;

- wydawanie paliw na potrzeby własne (na podstawie karty kierowcy lub/i karty pojazdu);

- wydawanie paliw dla firm zewnętrznych (na podstawie karty kierowcy lub/i karty pojazdu) ;

- sprzedaż artykułów sklepowych;

- wydawanie kart RFID z możliwością zabezpieczania karty kodem PIN oraz nadawania limitów wg. określonych kryteriów (wybrane paliwo, limit ilościowy lub wartościowy, limit odnawialny -dzienny, tygodniowy, miesięczny, limit nieodnawialny)

- rejestrację dokumentów sprzedaży  (paragon fiskalny, faktura VAT, faktura VAT zbiorcza z WZ, WZ – wydanie zewnętrzne, potwierdzenie wydania dla firm kredytowanych, RW- wydanie na potrzeby własne, korekty);

- możliwość obsługi sprzedaży w formie gotówkowej (PLN i EUR) oraz bezgotówkowej (przelew, karta płatnicza, karta flotowa, bon);

- definiowanie towarów, jednostek miar, cenników, stawek VAT;

- definiowanie cen zakupu dla kontrahenta;

- możliwość sterowania wydawaniem paliwa przez wybrany dystrybutor;

- autoryzowanie i rozliczanie transakcji flotowych, z naliczaniem odpowiednich rabatów dla kontrahentów;

- obsługa kontrahentów kredytowanych rozliczanych okresowo:

- definiowanie kartotek kontrahentów wraz z pojazdami i kierowcami uprawnionymi do tankowania,

- definiowanie cen zakupu dla kontrahenta,

- generowanie faktur zbiorczych;

- definiowanie rejestrów (szablonów),

- zadeklarowanie okresu fakturowania, po upływie którego system sam sygnalizuje konieczność rozliczenia danego kontrahenta;

- generowanie dekretów do systemu FK.

- obsługę urządzeń fiskalnych zamontowanych w terminalach płatniczych – wydawanie paragonów i faktur;

- obsługa programów lojalnościowych;

- agregowanie i analiza danych o sprzedaży;

- raportowanie i eksport danych (zakres danych zostanie uzgodniony na etapie wdrożenia);

- dostęp do danych w czasie rzeczywistym w postaci usług sieciowych (WSDL/SOAP Web Services czy REST Web Services) lub widoków bazy danych;

- zapisywanie wszelkich operacji do bazy danych znajdującej się na serwerze, oraz wykonywanie eksportu danych tankowań do systemów wskazanych przez zamawiającego;

- działanie w środowisku zainstalowanym na dostarczonym serwerze,

- współpraca z systemem księgowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (Comarch Optima);

- system musi umożliwiać wgląd do historii wszystkich procesów tankowania, wraz z ich rozliczeniami, w szczególności do celów kontrolnych;

- system musi umożliwiać drukowanie zestawień rachunków za konkretne okresy rozliczeniowe.

- system musi umożliwiać drukowanie zestawień dla konkretnych kontrahentów flotowych bądź kart rabatowych za konkretne okresy rozliczeniowe.

- zbieranie danych o awariach tankomatów i dystrybutorów;

- generowanie statystyk, które zawierają m.in.: przychody, generowania raportów kasowych przesłanych do systemu z tankomatów;

- eksport danych statystycznych do plików Excela i PDF.

  - Ewidencji magazynowej i stanów paliw:

- ewidencja stanów paliw;

- ewidencja przyjęć w temperaturach rzeczywistych i referencyjnych;

- wsparcie ewidencji poprzez podłączenie systemów monitorowania zbiorników;

- możliwość zautomatyzowania „żądania dostawy paliw”;

- możliwość bezpośredniego wprowadzania dostaw paliwa;

- możliwość zadeklarowania minimalnego poziomu paliwa w zbiornikach magazynowych;

- sygnalizowanie w systemie (na monitorze) i na wyświetlaczu LCD informacji (ostrzeżenia) o obniżeniu poziomu paliwa poniżej ilości zadeklarowanej;

- system musi umożliwiać wyłączanie systemu przez upoważniony personel (ograniczony dostęp) i tankowanie sprzętu z pominięciem automatu w przypadku jego awarii;

- system musi umożliwiać pobieranie paliwa z wykorzystaniem automatu przez upoważnionego pracownika na cele inne niż tankowanie pojazdu; pobrane paliwo powinno być wykazywane w raporcie z odniesieniem na w/w upoważnionego pracownika, z możliwością przyporządkowania mu określonego przeznaczenia np. próby techniczne, przeglądy, itp.;

- system musi umożliwiać prowadzenie wydawania / sprzedaży paliw w trakcie dostawy;

- system musi umożliwiać dostęp do danych ostatnich tankowań i parametrów technicznych automatu powinien być możliwy poprzez program komputerowy zainstalowany na komputerze w centrali ;

- system musi umożliwiać wyświetlanie na ekranie LCD i monitorze w centrali odpowiedniego komunikatu (kod błędu) w przypadku wystąpienia awarii automatu, opcjonalnie automat powinien posiadać możliwość wyposażenia w dodatkowy system aktywnego automatycznego wysyłania informacji o zdarzeniach wymagających interwencji serwisu;

- system musi umożliwiać zapewnienie stałej kontroli pracy zamontowanych urządzeń oraz kontroli opłat oraz stanów paliwa w czasie rzeczywistym;

- system musi umożliwiać generowanie raportów bieżących i archiwalnych stanów magazynowych,

- system musi umożliwiać dokonywanie korekt stanów magazynowych;

- system musi umożliwiać dokonywanie inwentaryzacji

- monitorować ilość paliw w zbiornikach

  - System musi obsługiwać  hurtową sprzedaż  paliw

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji do oprogramowania do wszystkich dostarczonych urządzeń (jeśli dotyczy) oraz licencje dla min. 6 użytkowników dostarczonego systemu (oprogramowania wraz z dołączonymi do niego modułami) na czas nieoznaczony oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz użytkową zawierającą wszelkie dane dostępowe do Systemu nadzorowania Stacją Paliw na poziomie administratora.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zakupić, dostarczyć i zamontować serwer, switch oraz system awaryjnego podtrzymania zasilania systemu oraz skonfigurować system.

Wykonawca  wyposaży Zamawiającego w serwer, switch oraz awaryjne podtrzymanie systemu zasilania, które zapewnią poprawne działanie Systemu wnoszenia opłat za tankowanie, oraz nadzoru nad pracą i stanem wszystkich elementów stacji paliw, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone poniżej:

- system musi gwarantować wysoki poziom zabezpieczeń dla przesyłanych danych                   oraz połączeń z Internetem;

- wszelkie zbierane dane osobowe muszą być przetwarzane i przechowywane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych;

- system musi gwarantować wysoki poziom zabezpieczeń technicznych, chroniących przed utratą danych lub przerwą w działaniu komputerów serwerowych oraz całego Systemu;

- wymogi zabezpieczeń technicznych serwera i sprzętu komputerowego określa opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych                 w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                             (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych tj.:

-	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

-	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia                2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Wymagane minimalne parametry serwera, switcha i urządzenia podtrzymującego napięcie:

-	4 rdzeniowy procesor z taktowaniem min. 2.0 GHz na rdzeń;

-	minimum 8GB pamięci RAM;

-	dyski 2x1TB w macierzy RAID;

-	system Windows Server 2019;

-	serwer plików NAS przeznaczony na kopie zapasowe z konfiguracją dyskową j/w.

Switch:

-	zarządzalny;

-	co najmniej 24 porty (w tym 4 porty SFC);

-	zasilanie PoE.

UPS:

-	bezprzerwowy;

-	z możliwością zarządzania;

-	z możliwością wpięcia w sieć LAN;

-	z możliwością podglądu oraz zapisywania zdarzeń;

-	z dodatkowym modułem baterii;

-	o mocy co najmniej 6-10 kVA.